ION ИНСТРУКЦИЯ™

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО, должно происходить после ознакомления с инструкцией

1. Вкрутите ствол в маркер, затем наденьте на ствол заглушку.
2. Вкрутите воздушную систему в маркер. Если используете углекислоту, то используйте ТОЛЬКО баллон с анти-сифонной трубкой внутри, использование простого баллона может повредить маркер. Рекомендуется использование вентильного баллона CO2.
3. Установите фидер в адаптер фидера. Засыпьте шары и включите фидер. 
4. Наденьте защитную маску, снимите заглушку со ствола. Включите маркер, нажав на мембрану в течение 2-х секунд. Мембрана расположена слева в задней части рукоятки маркера. Лампочка быстро мигает красным. Маркер включен и находится в режиме Вижн (глаза включены).
5. Ион готов к игре.

Заметка 1: Чтобы выпустить газ из маркера и не повредить прокладку воздушного баллона, стреляйте из маркера, одновременно выкручивая баллон. Предварительно снимите с маркера фидер, убедитесь, что в маркере нет шаров и выключите глаза.
ВНИМАНИЕ: В регуляторе Иона может оставаться газ, которого достаточно для одного-трёх выстрелов. Поэтому несколько раз нажмите на триггер после полного выкручивания баллона.
Заметка 2: Если Вы не планируете играть маркером длительное время, отсоедините батарейку от разъёма платы. Это позволит использовать батарейку дольше.
— ИСПОЛЬЗУЙТЕ CO2 БАЛЛОНЫ ТОЛЬКО С АНТИ-СИФОННОЙ ТРУБКОЙ.
— Выходное давление из регулятора, поступающее в маркер не должно превышать 200пси.
— Не смазывайте соленоид маслом или смазкой. 

ЛАМПОЧКА КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ

Когда Вы включаете Ион, лампочка будет медленно мигать единичным миганием. Это означает, что маркер включен, находится в режиме Вижн, т.е. глаза включены, но глаза видят друг друга и в камере перед болтом нет шаров.
Если Вы нажмёте на кнопку один раз, лампочка будет мигать медленнее, и не постоянно, а двойным миганием. Это означает, что глаза отключены. Это режим для тестирования, настройки и отсоединения баллона от маркера.
Если лампочка быстро и постоянно мигает, значит глаза включены, но не видят друг друга, а между ними находится шар или глаза залиты краской.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАРКЕРЕ

Длина/Вес: 18 дюймов (с базовым 12" стволом), 2 фунта. 2 унции.
Рабочее давление: 180 пси
Газ: CO2 (анти-сифонный баллон) или Азот/Сжатый воздух
Режимы стрельбы: Автомат, 3 Выстрела, Полуавтомат и Ребаунд (рэмпинг)
Скорострельность: 17 выстрелов в секунду max (Полуавтомат & Ребаунд), 10 выстрелов в секунду (Автомат & 3 выстрела)
Эффективность: 1200 выстрелов (68ci, 4500пси), 800 выстрелов (20 унций анти-сифонный баллон)
Двелл: 52 клика(снизу)
Глаза: Есть
Источник питания: 9 вольт тип Крона
Резьба ствола: Импульс
Смазка: Использовать только смазку “Shocker Grease”

РАЗБОРКА МАРКЕРА

1. Вытащите фидер из маркера, отсоедините баллон с газом (стравите газ из маркера).
2. Выкрутите ствол. Выкрутите передний винт, соединяющий корпус и рукоятку. Обычно этот винт находится под вкрученным стволом.
3. Выкрутите винты накладки на рукоятку с левой стороны. Отсоедините батарейку и выньте её из рукоятки. Отсоединяя батарейку, не тяните за провода – оторвутся нафиг!
4. Выкрутите передний и задний винты рукоятки. Медленно и аккуратно отведите корпус маркера от рукоятки, плату при этом осторожно выталкивайте через рукоятку наверх. Корпус и рукоятку надо отводить друг от друга до тех пор, пока не сможете достать ключом до воздушного уголка в передней части рукоятки.(см. рис 1)
5. Используя 1/8" шестигранный ключ, выкрутите уголок из рукоятки. (см. рис 2)
6. Медленно и аккуратно, отсоедините корпус от рукоятки полностью. Поверните корпус проводами вверх. Отсоедините провода от глаз и выкрутите два оставшихся уголка.
7. Держа корпус в этом же положении, вытащите металлическую часть из пластикового внешнего корпуса. Выньте вверх плату с глазами не прилагая усилий, большим и указательным пальцем взявшись за края платы. (см. рис 3)
8. Отсоедините переднюю и заднюю часть металлического корпуса, выкрутив их друг из друга. Болт и болт-стоп находятся в задней части корпуса. Вытащите болт, затем подцепив задней частью болта болт-стоп, вытащите его.

ЧИСТКА/СБОРКА

1. Чистка Иона осуществляется хлопковыми или бумажными салфетками. Вытрите грязь, старую смазку и краску. Обратите особое внимание на глаза. Они должны быть чистыми и не повреждёнными. 
2. Смазывая Ион, нанесите небольшое количество смазки на прокладки на болте. Смажте обе прокладки болт-стопа.
3. Затем установите его в заднюю часть корпуса маркера до упора. Задвиньте болт в заднюю часть корпуса. Вкрутите переднюю часть корпуса маркера в заднюю. Установите плату с глазами в паз на корпусе маркера, убедитесь, что плата не выступает за пределы корпуса.
4. Внутренняя поверхность корпуса маркера чистится мохнатым шомполом. Убедитесь, что фольга, наклеенная внутри пластикового корпуса чистая. Оденьте пластиковый корпус маркера на металлический.
5. Вкрутите уголок с самым коротким шлангом в заднюю часть корпуса.
6. Вкрутите уголок с тонким шлангом в переднюю часть корпуса. Аккуратно присоедините провода к плате с глазами. Разъём имеет приливы, которые позволяют установить его правильно только в одном положении, однако, если выключить голову и приложить достаточное усилие, разъём можно установить в плату даже боком!
7. Аккуратно вставьте провода батарейки внутрь рукоятки ,затем вставьте плату в каналы внутри рукоятки.
8. Когда плата наполовину вошла в рукоятку, вкрутите уголок с самым длинным шлангом в переднюю часть рукоятки. Убедитесь, что все шланги и провода не пережимаются. Задвиньте плату в рукоятку до конца.
9. Закрутите передний винт корпуса, который находится под стволом. Затем закрутите передний и задний винты рукоятки. Присоедините батарейку к разъёму, обмотайте провода вокруг разъёма и установите батарейку в рукоятке. Закрутите винты накладки рукоятки.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

Для регулировки скорости используйте ключ, идущий в комплекте. Поворачивая винт (см рис 5) ключом по часовой стрелке Вы увеличиваете скорость, против часовой – уменьшаете. Немного подкрутив винт, сделайте несколько выстрелов, чтобы стабилизировать давление внутри маркера. Всегда хронографируйте маркер регулируя скорость.



РЕГУЛЯТОР



РАЗБОРКА РЕГУЛЯТОРА

Заметка 3: Все внутренние резьбы в регуляторе обратные. Это значит, что вращая винт ао часовой стрелке Вы не закручиваете, а выкручиваете его. 

1. Отсоедините баллон маркера и стравите газ из маркера.
2. Выкрутите регулятор из маркера, вращая против часовой стрелки. Достаньте фильтр из адаптера регулятора. Очистите его от грязи.
3. Снимите резиновую накладку регулятора, толкая её наверх.
4. Используя 3/32" шестигранный ключ, выкрутите оба установочных винта (см диаграмму выше, lock screws и safety screw) из корпуса регулятора. Один находится в средней части корпуса, другой в овальном отверстии в нижней части. Для выкручивания второго винта, возможно понадобится покрутить винт регулировки скорости, чтобы винт стал виден в овальном отверстии.
5. Используя ключ Выкрутите винт регулировки скорости, вращая его по часовой стрелке.
6. Используя 9/16" шестигранную головку, вращайте внутренний шестигранный винт по часовой стрелке, пока он не отвалится. В месте с ним выпадет пружина регулятора.
7. С помощью 1/8" шестигранного ключа, вытолкните поршень регулятора вниз.
Почистите внутренности регулятора салфетками и смажьте прокладки смазкой. НЕЛЬЗЯ СМАЗЫВАТЬ седло регулятора, которое находится на конце поршня регулятора, и внешнюю прокладку винта регулировки скорости.

СБОРКА РЕГУЛЯТОРА

1. Втолкните поршень регулятора широким концом в корпус снизу.
2. Оденьте пружину на поршень.
3. Вставьте шестигранный винт внутрь и вращайте его против часовой стрелки, используя 9/16" шестигранную головку. Если Вы всё установили правильно, шестигранный винт будет виден через отверстие установочного винта снаружи.
4. Закрутите винт регулировки скорости, вращая его против часовой стрелки, до тех пор, пока отверстие нижнего установочного винта не станет видно через овальное отверстие в корпусе.
5. Закрутите оба установочный винта, посадив их на герметик средней силы. Затем закрутите винт регулировки скорости полностью до конца. Это будет гарантировать, что при вкручивании баллона в маркер не попадёт никакой газ.
6. Оденьте резиновую накладку на регулятор.
7. Вкрутите баллон в маркер и вращайте винт регулировки скорости по часовой стрелке, пока давление на манометре не вырастет до 150 пси. Засыпьте шары и начните хронографировать маркер.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕГУЛИРОВКИ МАРКЕРА

Ион регулируется при помощи кнопки включения и кнопки, которая находится в нижней части платы, под накладкой.
Как регулируется ИОН.
Включите маркер, затем нажмите на кнопку на плате один раз. Лампочка загорится жёлтым цветом, вы находитесь в режиме «Увеличение Двелл»
Изменение режима регулировки:
Продолжайте нажимать на кнопку на плате, лампочки будут загораться красным или жёлтым цветом и по-разному мигать.

Режимы настройки
1 Увеличение времени открытия клапана (непрерывный жёлтый свет) 
2 Уменьшение времени открытия клапана (непрерывный красный свет) 
3 Уменьшение скорострельности (однократное мигание, жёлтый свет)
4 Увеличение скорострельности (однократное мигание, красный свет)
5 Прокрутка режимов стрельбы вверх (двукратное мигание, жёлтый свет)
6 Прокрутка режимов стрельбы вниз (двукратное мигание, красный свет)

Изменение регулировок:


A) Нажимайте серую кнопку, пока не выберете необходимый режим регулировки.
B) Для изменения настроек, нажимайте кнопку включения маркера. При каждом нажатии, лампочка, рядом с той, что указывает режим регулировки, будет мигать.
C) Когда, несмотря на нажатия, горит только лампочка указывающая на режим стрельбы, Вы достигли предела регулировки.
D) Режимы стрельбы: 
0 - Полуавтомат;
1 - Ребаунд;
2 - По 3 выстрела;
3 - Автомат. 

РЕГУЛИРОВКА ТРИГГЕРА



Регулировка триггера осуществляется при помощи двух винтов.
Один находится на триггере, второй внутри рукоятки.
Первый регулирует ход триггера.
Второй регулирует расстояние от нажатия на триггер до выстрела и одновременно регулирует жёсткость. Чем сильнее закручен винт, чем короче расстояние между моментом выстрела и началом нажатия на триггер, тем больше становится усилие спуска.

ПРОБЛЕМКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ

ИОН ТРАВИТ.

A) Внутри:
— Шланги, внутри маркера, повреждены, не полностью одеты на фитинги или выскочили из цанговых держателей уголков. При необходимости замените на шланги идущие в ремкомплекте.
— Один или несколько уголков повреждены или потеряны маленькие чёрные прокладки, одевающиеся на резьбу уголков. Наденьте новую прокладку, затяните уголок или по необходимости замените его.
— Давление, подающееся в маркер, выше 200 пси. Уменьшите давление, вращая винт регулировки скорости против часовой стрелки.
— Ион травит через ствол. Прокладка или прокладки болта или болт-стопа повреждены. Замените прокладки.
B) Снаружи:
— Шланг макролайна пропускает воздух. Отсоедините баллон от маркера. Втолкните шланг в уголок до конца, и затем потяните назад. Если шланг, после этого, продолжает травить, замените его.
— Травит в месте вкручивания регулятора в адаптер. Повреждена прокладка регулятора, выкрутите его из адаптера и замените прокладку.
— Повреждено седло регулятора. Замените его.

Скорость не стабильна.
— Шары плохо подходят к внутреннему диаметру ствола. 
— Воздушный баллон не справляется. Заправьте баллон или вкрутите другой баллон.
— Батарейка села. Поменяйте её.
— Повреждено седло регулятора. Замените его. 
— Прокладка, расположенная внутри корпуса, перед фиксаторами шара повреждена или потеряна. Замените её.
— Жидкая углекислота попала в маркер. Установите антисифонную трубку или используйте воздушный баллон. 

Маркер включается, но не стреляет.
— Батарейка села. Поменяйте её.
— Винты триггера перекручены и микрик на плате нажат. Выкручивайте винты, пока маркер не начнёт стрелять.
— Давление поступающее в маркер превышает 300пси. Уменьшите давление, вращая винт регулировки скорости против часовой стрелки. Замените седло регулятора. 
— Жидкая углекислота попала в маркер. Установите антисифонную трубку или используйте воздушный баллон.

Маркер колет шары.
— Батарейка села. Поменяйте её.
— Фиксаторы шара повреждены, поменяйте их.
— Шары плохо подходят к внутреннему диаметру ствола.
— Двелл установлен слишком высоко, уменьшите его.
— Глаза выключены, включите режим Вижн.
— Глаза запачканы и маркер стреляет даже без шаров. Почистите глаза и их посадочные места. — Глаза повреждены, замените их. 
— Жидкая углекислота попала в маркер. Установите антисифонную трубку или используйте воздушный баллон.

Гарантия действует в течение одного года на Маркер Ион и регулятор. Гарантия не действует на запасные части (батареи, кольца, прокладки, манометры, фиксаторы шара и т.д.). На соленоид и электронику маркера действует гарантия 6 месяцев. Единственная разрешенная смазка для маркера - DOW 33. Использование любой другой смазки лишает пользователя права на гарантийное обслуживание.